## Slide 1: 第１６回ファミリー電波教室

## Slide 2: AM/FMラジオの製作
主催：奈良県電波適正利用推進員協議会
共催；橿原市かしはら万葉ホール
協賛：（一社）日本アマチュア無線振興協会
第１６回ファミリー電波教室

## Slide 3: ラジオキット 部品はこの中に

## Slide 4: 説明書や部品が入っています。

## Slide 5: 部品と工具を確認しましょう

## Slide 7: 半田付けにかかる前に基板面をよく見て、どこに部品を取り付けるか確認しておいてください。

## Slide 8: 部品取付面です。

## Slide 9: 半田付け面です。 ボリュームとバリコンのシャフトは 左側一杯まで回しておきます。

## Slide 11: 半田付けする部品をグループ化しておきます

## Slide 12: 半田ごての電源を入れましょう。 半田付けの要領は説明書に書いてありますが、先ず半田付けする金属を、こてで熱しておき、そこに糸半田の先を持って行って溶かすことです。

## Slide 13: はんだってなんだ？
錫（すず）と鉛（なまり）の合わさった金属。 だから、なめたり食べたりしない。
３００度Cくらいでとけ、
冷えるとかたまる。
電気をよくとおす。
鉄や銅とよく くっつく。
木や紙・布・アルミとはくっつかない。

## Slide 14: はんだづけの道具
はんだごて：はんだをとかして部品をつけます。
ニッパー：部品の足を切ります。
こて台：はんだごてを置く台。
あつくなります。
スポンジ：こて先をきれいにします。

## Slide 15: はんだづけとは？
部品と基板（きばん）にある電気の通路をつないでやること。
電気の通路

## Slide 16: はんだづけの方法

## Slide 17: できあがりのかたち
○○さん
地元の有名な山の名前を入れて下さい

## Slide 18: 部品の足を切る

## Slide 19: ちゅうい 注意！ やくそく
１．あついところにはさわらない。
はんだごて こて台 つけたての部品
２．こてを持ったまま、他の作業をしない。
部品をさがしたり、落し物をひろったり。
３．席をはなれるときは、こてをコンセント
からぬく。

## Slide 20: ていこう 抵抗のカラーコードの意味
金
銀
茶 ちゃ １
赤 あか ２
橙 だいだい ３
黄 き ４
緑 みどり ５
青 あお ６
紫 むらさき ７
灰 はい ８
白 しろ ９
黒 くろ ０
誤差(ごさ) ５％
誤差(ごさ) １０％

## Slide 21: ていこう 抵抗のカラーコードの仕組み
００→１０００Ω（オーム） ５％
↓
１ｋΩ（キロオーム）
第１数字
第２数字
０の数
ごさ
0 2 5%

## Slide 22: 部品は順番に取り付けて行きましょう ① 抵抗器のホーミング

## Slide 23: ① 抵抗器10KΩ の挿入

## Slide 24: 穴から出てきたリード線を 基板にそわせて折り曲げます。

## Slide 25: リード線と基板を半田ごてを当てて加熱しておき そこに糸半田の先を付けて溶かします。

## Slide 26: リード線のもう一方も同じように 半田付けします。

## Slide 27: リード線の余分な部分をニッパーで切り落とします。

## Slide 28: セラミックコンデンサーのフォーミング 取付穴と合うように整形します。

## Slide 29: ② 202 の表示のあるセラミックコンデンサーを 基板に取り付けます。

## Slide 30: 裏返してリード線を折り曲げます。

## Slide 31: 外側のリード線を半田付けします。

## Slide 32: 内側も半田付けします。

## Slide 33: 余分なリード線を切り落とします。

## Slide 34: ③ 103 の表示のあるセラミックコンデンサーを 所定の場所に挿入し

## Slide 35: リード線を折り曲げ

## Slide 36: 半田付けします。

## Slide 37: 余分なリード線を切り落とします。

## Slide 38: ④104 の表示のあるセラミックコンデンサーを 外側から順番に取付け半田付けします。

## Slide 39: リード線折り曲げ

## Slide 40: 半田付け・リード切断

## Slide 41: ④ 104 二番目の取付

## Slide 42: 104 二番目のリード線折り曲げ

## Slide 43: 半田付け

## Slide 44: ④ 104 三番目の取付

## Slide 45: 三番目のリード折り曲げ

## Slide 46: 半田付け

## Slide 47: 半田付け

## Slide 48: リード切断

## Slide 49: リード線切断

## Slide 50: ④ 104 四番目の取付とリード線折り曲げ

## Slide 51: 半田付け

## Slide 52: ⑤ 電解コンデンサー 220μＦの取付 電解コンデンサーには極性が有ります。 ＋/－ を間違えないよう、注意してください！

## Slide 53: リード線折り曲げ

## Slide 54: ⑥ スピーカーのリード線を取付けます。 ＋赤色 －黒色

## Slide 55: 半田付けします。

## Slide 56: ⑦ 電池ボックスのリードを取付け 半田付けします。 － 黒色
＋ 赤色

## Slide 57: 電池ボックスのリード線取付 ＋ 赤色 － 黒色

## Slide 58: バリコン・ボリューム等の調節つまみ

## Slide 59: FM/AM切替レバー・止ねじ・軸

## Slide 60: FM/AM切替レバーと軸を 止ねじで固定します。

## Slide 61: FM側切替位置

## Slide 62: AM側切替位置

## Slide 63: ボリューム軸の取付 軸をボリューム中央にはめ込み止ねじで固定します。

## Slide 64: バリコンの軸を取付けます。

## Slide 65: アンテナ線と電池ボックスを プラケースの底穴に通します。

## Slide 66: プラケースへはめ込み

## Slide 67: スピーカーと基板の プラケースへのはめ込み

## Slide 68: 紙ケースの軸穴・スピーカー穴を カッターを使って切り抜きます。

## Slide 69: 手を切らないように注意して 切り抜いて下さい。

## Slide 70: 穴明けは５か所です。

## Slide 71: ＬＥＤランプを直角に起こします。

## Slide 72: 基板を組み込んだプラケースを箱に入れます。 電池ボックスに単３電池を入れて蓋をして下さい。

## Slide 73: パイロットランプや調整軸が 穴から出ていますか？

## Slide 74: 軸につまみをはめ込みます。 これで出来上がりです。

## Slide 75: ラジオを受信してみましょう！
FM/AM切替スイッチをFMにします。
ボリュームを右に回して電源を入れます。
ボリュームをさらに回すと、サーとノイズが聞こえます。
バリコンを回してラジオ電波を捕まえます。

## Slide 76: お疲れ様でした！！ 続いて おもしろ電波教室の ビデオを見てくださいね。